## Slide 1: USB 接口
计算机科学与技术学院
贾智平

## Slide 2: USB的发起公司
USB 1.0 | USB 2.0 | USB 3.0
Compaq | Compaq | Intel
Intel | Intel | Microsoft
Microsoft | Microsoft | HP
NEC | NEC | NEC
IBM | Lucent | NXP
DEC | HP | Texas Instrument
Northern Telecom | Philips | 

## Slide 3: USB发展历史
1994年USB0.7的制定标志着USB的诞生
USB经历了0.8、0.9、1.0、1.1和2.0版本
USB 3.0接口标准2008年11月公布，2010年发布
USB1.X 支持全速12Mb/s和低速1.5Mb/s
USB2.0 支持高速480Mb/s，于2000.4发布
USB3.0支持高速600Mb/s，将提升10倍于2.0的性能

## Slide 4
媒体称，USB 3.0的传输速度是4.8Gbps，是USB 2.0的十倍。
2012年5月17日更新：USB 3.0的理论界面速率是5Gbps，但是，它采用了8/10b的编码方式，将8位的数据编码成10位来发送。所以，USB 3.0的理论数据传输速率是5Gbps/10=500MB/s。
USB 2.0则没有采用8/10b的编码方式，480Mbps的理论界面速率可以全部用来传输数据，即USB 2.0的理论数据传输速率是480Mbps/8=60MB/s。 USB 3.0的传输速率比USB 2.0增长了500/60=8.3倍，而不是10倍。

## Slide 5: USB的优点
1、热插拔
2、统一的接口
3、携带方便
4、可连接多个设备

## Slide 6: 主从关系
  Host (PC) 初始化所有传输
    设备只是响应主机的请求
    设备无法主动向Host发数据
  USB 中设备间不是对等关系
    OUT ： host-to-slave
    IN ： slave-to-host

## Slide 7: USB协议
不同的设备具有不同的功能
设备类协议，实现了Host
对同一类设备的操作方式
基础协议，实现了Host和从设备间基本的通讯方式，如数据包的格式等
硬件层，主要实现了usb
协议中对物理结构和电气
特性的规定

## Slide 8: 硬件层
USB拓扑结构
USB电缆
USB插座和插头
HUB
主控制器

## Slide 9: USB 拓扑结构
PC
Hub
USB
USB
USB
USB
PC
Device
Device
Device
Device
Device
USB
USB
USB
USB
Hub
USB
USB
USB
USB

## Slide 10: USB电缆
    4根线: Vbus, GND, D+, D–
      Vbus: 电源线, 一般为5V
      D+和D-：数据线（500/900）
      GND：地线
      电缆最长为5m

## Slide 11: USB插座和插头
A型插座（host端）
A型插头
B型插座（设备端）
B型插头

## Slide 12: HUB
  PC 具有一个或两个根集线器“root hub”
      Root hub 集成在主控制器中
  PC 最多连接126个设备
      7位地址 = 128 – root hub – 地址0保留
  HUB可以自供电或总线供电

## Slide 13: 主控制器
规定USB主机的硬件接口
  物理结构
  电气特性
  部分基础协议，如组装和分解数据包
简单的说：硬件上实现了部分USB协议
  开发软件协议栈更加方便
类型
  Intel制定的UHCI，通用主控制器接口，USB1.1
  微软等制定的OHCI，开放式主控制器接口，USB1.1
  Intel制定的EHCI，增强型主控制器接口，USB2.0

## Slide 14: USB基础协议
USB信号
USB包
USB传输类型
USB帧
设备端协议

## Slide 15: 包的类型
  令牌包（Token）
      只能由Host发送
      指定通讯的设备及其端点，以及接下来执行什么操作
      IN, OUT, SETUP
  数据包（Data）
      用于传输实际的数据
      DATA0, DATA1
  握手包（H/S）
  接受方通知发送方，数据包是否成功接收
  如果错误，是什么类型的错误
      ACK, NAK, STALL

## Slide 16: 包的格式
  令牌包（Token）
      7为ADDR地址域
      4位ENDP端点域
数据包（DATA）
握手包（H/S）
H
H
D

## Slide 17: USB传输类型
  批量传输
      传输的可靠性高
      和其它传输相比，优先级最低
  同步传输
      优先级最高
      不可靠
  控制传输
      可靠
      用于总线枚举，以识别设备
  中断传输
      优先级次高
      周期性

## Slide 18: 批量传输
O
U
T
A
D
D
R
E
N
D
P
C
R
C
5
Token Packet
D
A
T
A
0
Payload
Data
C
R
C
1
6
Data Packet
A
C
K
H/S Pkt
H
D
H
（1）
令牌包
数据包
握手包
O
U
T
A
D
D
R
E
N
D
P
C
R
C
5
Token Packet
D
A
T
A
1
Payload
Data
C
R
C
1
6
Data Packet
A
C
K
H/S Pkt
H
D
H
（2）
令牌包
数据包
握手包
O
U
T
A
D
D
R
E
N
D
P
C
R
C
5
Token Packet
D
A
T
A
0
Payload
Data
C
R
C
1
6
Data Packet
A
C
K
H/S Pkt
H
D
H
（3）
令牌包
数据包
握手包
注意：
批量传输时，DATA0 和 DATA1 交互发送，接收端可
据此判断接收到的数据是否正确。而发送端可根据握手包判断数据是否正确发送。

## Slide 19: 错误
O
U
T
A
D
D
R
E
N
D
P
C
R
C
5
Token Packet
D
A
T
A
0
Payload
Data
C
R
C
1
6
Data Packet
A
C
K
H/S Pkt
H
D
H
（1）
令牌包
数据包
握手包
O
U
T
A
D
D
R
E
N
D
P
C
R
C
5
Token Packet
D
A
T
A
0
Payload
Data
C
R
C
1
6
Data Packet
H
H
（2）
令牌包
数据包
注意：
批量传输时，DATA0 DATA0 或 DATA1 DATA1连在一起，接收端则认为发生错误，无握手包。

## Slide 20: 控制传输
I
N
A
D
D
R
E
N
D
P
C
R
C
5
Token Packet
D
A
T
A
1
Payload
Data
C
R
C
1
6
Data Packet
A
C
K
H/S Pkt
D
A
T
A
0
8 bytes
Setup
Data
C
R
C
1
6
Data Packet
A
C
K
H/S Pkt
S
E
T
U
P
A
D
D
R
E
N
D
P
C
R
C
5
Token Packet
H
H
D
D
A
T
A
1
O
U
T
A
D
D
R
E
N
D
P
C
R
C
5
Token Packet
C
R
C
1
6
Data Pkt
N
A
K
H/S Pkt
H
H
D
H
D
H
第一阶段
建立
第二阶段
数据
第三阶段
握手
包的构成同批量传输
但数据包中的数据有规定的格式
数据包为空包

## Slide 21: 中断传输
I
N
A
D
D
R
E
N
D
P
C
R
C
5
Token Packet
D
A
T
A
1
Payload
Data
C
R
C
1
6
Data Packet
A
C
K
H/S Pkt
I
N
A
D
D
R
E
N
D
P
C
R
C
5
Token Packet
D
A
T
A
0
Payload
Data
C
R
C
1
6
Data Packet
A
C
K
H/S Pkt
H
D
H
H
H
D
中断传输的构成同批量传输一样，但中断传输一般具有周期性。
（1）
（2）

## Slide 22: 同步传输
I
N
A
D
D
R
E
N
D
P
C
R
C
5
Token Packet
D
A
T
A
0
Payload
Data
C
R
C
1
6
Data Packet
O
U
T
A
D
D
R
E
N
D
P
C
R
C
5
Token Packet
D
A
T
A
0
Payload
Data
C
R
C
1
6
H
D
H
H
没有握手包

## Slide 23: USB帧
  USB1.1：1ms为一帧
  USB2.0: 125us为一微帧，一帧分为8微帧
  1帧内各种传输调用的顺序为：
  同步传输－>中断传输－>控制传输－>批量传输
Video
Audio
Mouse
Control
Printer
Printer
1 msec frame
SOF
...
Isochronous
Interrupt
Control
Bulk
SOF

## Slide 24: USB设备端协议
  USB设备结构
1
  标准设备请求
2
  总线枚举
3

## Slide 25: USB 设备结构
接口0
接口1
接口2
接口4
配置0
端点0
设备
端点0
端点1
端点2
端点3
端点4
端点0
端点2
端点3
端点4
端点0
以数码相机为例
两种模式：
省电、不省电
多功能：
存储、录音、显示
配置1

## Slide 26: 标准设备请求
Host发送请求包给设备，设备对该包进行解析并执行响应操作，这请求就是标准设备请求
例如，Host给设备分配地址，发送 SetAddr请求
请求包 ＝ 控制传输建立阶段的数据包 （8个字节）
D
A
T
A
0
8 bytes
Setup
Data
C
R
C
1
6
Data Packet
A
C
K
H/S Pkt
S
E
T
U
P
A
D
D
R
E
N
D
P
C
R
C
5
Token Packet
H
H
D
第一阶段
建立

## Slide 27: 总线枚举：Host识别设备的过程
1. Host通过D+/D-状态的变化，获知有新的USB设备插上
2. Host给插有新设备的端口供电，等待100ms。
3. Host复位该端口,此时设备处于默认状态，Host可通过地址0和其通讯。
4. Host通过地址0,发送获取描述符请求,读取设备的描述符信息。
5. Host通过地址0,发送设置地址请求,给设备分配地址 addr1
6. Host通过地址addr1,发送设置配置请求,接着设备就可以正常工作了。

## Slide 28: USB其它协议
OTG协议（on the go）
      设备和设备直接互连协议
      只是对USB1.1/2.0协议进行了补充，兼容USB1.1/2.0
      主从转换机制
无线USB协议
      与USB2.0兼容
      速度快
      低功耗

## Slide 29: 无线USB（WUSB）
WUSB是2004 英特尔春季技术峰会提出的一个全新无线传输标准
Wireless USB Promoter Group:
  Agere Systems，惠普，英特尔，微软，NEC，飞利浦半导体和韩国三星。
每秒480Mb的传输速率，这一规格和有线的USB 2.0设备间高速传输规格维持一致。
32英尺的距离以110Mbps的速度来传输数据或者10英尺480Mbps来传输。

## Slide 30: WUSB拓扑结构
目的是向个人、小型网络提供高速、方便的无线联网环境
位于中心的WUSB主机初始化所有相连接设备的传输速率，并且分配给相应的通讯通道和带宽。
主机和通讯设备之间的关系被称为“簇”

## Slide 31
在一个簇内，WUSB 主机最多能够连接127个WUSB设备
当然簇与簇之间能够覆盖和叠加，如果相邻的两个簇想要相互通讯的话，那么必须工作在相同的频谱上。
WUSB拓扑结构还支持“双角色”模式，在此模式中，一台WUSB主机可以成为两个“簇”的主控中心，两个簇的WUSB设备都通过这一台WUSB主机进行通讯
目前在WUSB通讯环境中，“簇”的最大容纳数量还在制定中。

## Slide 32: 在消费电子的使用环境
数字多媒体技术的成熟，消费电子设备（CE）和移动通讯环境的完善，这都为WUSB提供了良好的发展环境，WUSB很有可能成为能够连接三个领域的一种标准互连方式

## Slide 33: WUSB存在问题
WUSB何时能够实现，到目前还是一个未知之数
WUSB的传输距离(10米内保持高速)似乎也能保证大部分家庭用户的需要，但却未必满足办公室环境的应用。